## Slide 1: Интерактивный тест
Швейное дело. 6 класс
КОСЫНКА
МС(К)ОУ «Посадская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
Учитель швейного дела Галина Владимировна Палкина

## Slide 2
КОСЫНКА - это
• головной убор
• постельное белье
Молодец!
Подумай ещё!
• нательное белье

## Slide 3
КОСЫНКА предназначена для …
• защиты волос от пыли и солнечных лучей
• одежды от загрязнения
Молодец!
Подумай ещё!

## Slide 4
КОСЫНКУ можно сшить из
• тканей натурального происхождения
• тканей химического происхождения
Молодец!
Подумай ещё!
• любых тканей

## Slide 5
Ткани для косынки:
• ситец, сатин, бязь, мадаполам, батист
• сукно, драп, бостон, бобрик
Молодец!
Подумай ещё!
• шифон, крепдешин

## Slide 6
Свойства тканей для косынок:
• пропускает воздух, впитывает влагу
Молодец!
Подумай ещё!
• не впитывает влагу, имеет блеск

## Slide 7
Детали, из которых состоит косынка
• основная деталь, обтачка
• основная деталь, карман
Молодец!
Подумай ещё!
• основная деталь, пояс

## Slide 8
При пошиве косынки используют:
• краевые швы
• соединительные швы
Молодец!
Подумай ещё!
• краевые и соединительные швы

## Slide 9
Какой машинный шов относится к краевым швам:
• шов в подгибку
• двойной шов
Молодец!
Подумай ещё!
• стачной шов

## Slide 10
При пошиве косынки используют:
• шов вподгибку с закрытым срезом и обтачной шов
• шов вподгибку с открытым срезом
Молодец!
Подумай ещё!
• стачной шов

## Slide 11
Угол косынки можно закрепить:
• косыми стежками
• петельными стежками
Молодец!
Подумай ещё!
• тамбурными стежками

## Slide 12
Смётывание - это:
• соединение двух деталей, примерно равных по величине, временными стежками
• закрепление подогнутого края детали временными стежками
Молодец!
Подумай ещё!
• временное соединение мелкой детали с крупной временными стежками

## Slide 13
Стачивание - это:
• соединение приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой
• прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали
Молодец!
Подумай ещё!
• соединение разных по величине деталей машинной строчкой

## Slide 14
СБОРКИ - это
• вид отделки швейного изделия
• деталь швейной машины
Молодец!
Подумай ещё!
• деталь швейного изделия

## Slide 15
Сколько машинных строчек нужно
прошить для выполнения сборок?
• 2
• 1
Молодец!
Подумай ещё!
• 3

## Slide 16
Какой регулятор используют для
изменения длины стежка:
• регулятор строчки
• регулятор подъема зубчатой рейки
Молодец!
Подумай ещё!
• регулятор натяжения верхней нити

## Slide 17
При выполнении сборок устанавливают
длину стежка:
• 4-5 мм
• не имеет значения
Молодец!
Подумай ещё!
• 1-2 мм

## Slide 18
Выбери правильную заправку верхней
нити: 1 – ушко иглы
2 – нитенаправитель
3 – нитепритягиватель
4 – катушечный стержень
5 – нитенаправитель
6 – тарелочки регулятора
натяжения верхней нити
• 4, 5, 6, 3, 2, 1
• 4, 2, 3, 1, 6, 5
Молодец!
Подумай ещё!
• 5, 6, 1, 3, 4, 2

## Slide 19
Как называется деталь, которая
продвигает ткань на машине:
• зубчатая пластина
• прижимная лапка
Молодец!
Подумай ещё!
• игла